ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОСТАТ

DT-3

#### РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

гр. Поморие					тел.: 0596/33366

ул.“П. Берон”, № 9				факс: 0596/32580

www.intiel.com					e-mail: intiel@unacs.bg

Указания за безопасна работа:

- Преди монтаж да се провери цялостта на устройтвото и присъединяващите към него проводници.

- При нарушена цялост на някое от горе изброените да не се монтира до отсраняване на незправността.

- Монтаж и демонтаж на устройството да се извършва от квалифициран персонал, който предварително се е запознал с ръководството на продукта.

- Да се монтира на сухо и проветриво място, далеч от източници на топлина и леснозапалими газове ,течности.

- Уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението на табелката на устройството.

- Използвайте консуматори с мощност съобразена с изходната мощност на уреда.

- В случай на неизправна работа на устройството изключете незбавно уреда и потърсете оторизиран сервиз за отстраняване на повредата.

- В случай на пожар да се използва прахов пожарогасител.

- С цел опазване на околната среда не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и техните опаковки обозначени със знак

зачертано кошче         заедно с битови отпадъци .

Съдържание на опаковката:

- Контролер

- Датчици тип LM 335 – 2 бр.

- Ръководство за потребителя (гаранционна карта)

І. Предназначение

Диференциалният термостат е предназначен да управлява циркулационните помпи и      ел. нагряването на бойлери според разликата между температурите на слънчевия колектор (камината) и бойлера.

ІІ. Елементи за индикация, настройка и бутони

На фиг. 1 са показани основните елементи за индикация, настройка и бутони

Фиг.1

1 - цифрова индикация

2 - индикатор за включена помпа

3 - индикатор за ниска температура на слънчевия колектор

4 - бутон за превключване показанието на цифровата индикация между температурите на сл. панел и бойлера

5 - бутон за индициране на зададената температурна разлика ΔT между сл. панел и бойлера

6 - потенциометър за задаване на температурна разлика ΔT между сл. панел и бойлера

ІІІ. Начин на  работа

Диференциалният термостат следи температурите на сл. колектор (камината) и бойлера чрез два термодатчика и при разлика от 2°С до 20 (С (зададена от елемента 6 фиг.1) в полза на сл. колектор включва циркулационната помпа до изравняване на двете температури. Работата на помпата се индицира от светлинен индикатор със символ "помпа" ( поз.2  фиг.1).

Когато температурата на сл. панел е по-ниска от 40 (С  работата на помпата е забранена, състоянието се индицира от светлинен индикатор за ниска температура (поз.3 фиг.1).

Когато не е натиснат нито един бутон цифровата индикация показва температурата на сл. колектор (камината), при натискане на бутона за превключване на показанието на цифровата индикация между сл. панел и бойлера (поз.4 фиг.1) се индицира температурата на бойлера.

Задаването на температурната разлика се извършва като се натисне бутона за индициране на зададената температурна разлика между сл. панел и бойлера (поз.5 фиг.1) и чрез въртене на потенциометъра за задаване на температурна разлика (поз.6 фиг.1) се избира разлика в граници  от 2°С до 20 (С.

ІV. Технически характеристики

Захранващо напрежение					230V АС 50Hz

Номинален ток на контактите					10А/250V

Блокировка по ниска температура на колектора			40(С  ((2(С)

Температурна разлика за включване на помпата			от 2°С до 20(С

Обхват на измерване на температурите				от - 40 до + 100(С

Температура на околната среда					5° - 35° C

Клас на точност						(2(С

V. Монтаж на датчиците

Датчиците са полупроводникови полярни тип LM335 и могат да бъдат удължавани като се спазва полярността им.

Датчикът на слънчевия колектор се монтира в топлинен контакт с изходящата от него загрята вода.

Датчикът на бойлера се монтира в топлинен контакт с водата от водосъдържателя в      най-ниската му част, но така че да не се влияе пряко от топлообменника. Да не се монтира върху входящата тръба от водопровода или в близост до нея.

За по-добър топлинен контакт и двата датчика се поставят в сухи запушени от вътрешния край метални тръбички, потопени във водата. Ако няма възможност за използване на метални тръбички датчиците могат да се монтират директно върху тръбите, като задължително се обвиват с термоизолационна лента.

VІ. Схема на свързване

А) Загряване на бойлера само от сл. панел

Б) Загряване на бойлера от сл. панел и ел. нагреватели

РТ - работен термостат на бойлера

БТ - блокиращ термостат на бойлера

В) Загряване на бойлера само от камина и моторна задвижка "отворено - затворено" за бойлера

Г) Загряване на бойлера  от камина и ел. нагреватели

РТ - работен термостат на бойлера

БТ - блокиращ термостат на бойлера

VІ. Гаранционни условия

Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от деня на закупуването, но не повече от 28 месеца от датата на производство, при спазване на изискванията за монтаж, експлоатация, съхранение и транспорт.

##### ГАРАНЦИОННА  КАРТА

Производител: INTIEL

Тип на изделието: DТ-3

Дата на производство: 06.06.2019г.

ОТК:

Дата на продажба:

# Text boxes

N

PE

N

Помпа отопление

Отопление

Контактор за включване на ел. нагреватели

БТ

Камина

Бойлер

Датчик камина

Датчик бойлер

PТ

Диференциален термостат

-

-

+

+

N

L

Помпа бойлер

Помпа отопление

Отопление

Затворено

Отворено

Камина

Бойлер

Датчик камина

Датчик бойлер

PE

Диференциален термостат

-

-

+

+

PE

PE

N

L

м

Контактор за включване на ел. нагреватели

PТ

БТ

Слънчев колектор

Датчик бойлер

Циркулационна помпа

Бойлер

Датчик панел

Диференциален термостат

_

_

+

+

PE

N

L

L

Слънчев колектор

Датчик бойлер

Циркулационна помпа

Бойлер

Датчик панел

Диференциален термостат

_

+

+

PE

N

L

_

L

PE

N

L

PE

N

L1

L2